Vogelvriendelijk Vronermeer Noord

Maatregelen woningen:

Huismus en gierzwaluw zijn het meest bedreigd, dus de voorkeur gaat uit naar maatregelen voor deze soorten.

Vogelvides:

- vogelvides hebben dezelfde functie als vogelschroot, maar bieden tevens nestruimte aan huismussen

- door de hele wijk toepasbaar op hellende daken met dakpannen

- situeren aan de tuinkant of openbaar groen (struiken/bomen)

- niet veel duurder dan vogelschroot, en mogelijk kan er een deal gemaakt worden als de dakpannen bij dezelfde leverancier ( Monier BV) worden gekocht

- bolle pannen bieden de mussen meer nestruimte dan meer platte modellen

Nestpannen:

- geschikt voor gierzwaluw en huismus

- voor beide soorten in groepjes plaatsen

- huismus: eerste tot derde rij dakpannen boven de goot

- gierzwaluwen: invliegopening op het noorden of oosten, hoog, steil dak (minimaal 45 graden), 2,5 meter onder de vliegopening geen horizontale vlakken (bv dakkapel), geen belemmeringen uitvliegroute van vlaggenmast, antenne, schoorsteen, bomen)

Neststenen

- laten zich moeiteloos inpassen in nieuwbouw zonder concessies te doen aan het ontwerp en de kwaliteit van het bouwwerk

- geschikt voor huismus, spreeuw, gierzwaluw, mees

- kosten 20 euro per stuk

- voor gierzwaluw plaatsen in groepjes, minstens 2,5 meter boven de grond (liefst hoger), vrije aanvliegroute, horizontaal inmetselen met vliegopening aan de zijkant.

- eventueel voor mezen zou je een enkele neststeen kunnen inmetselen, voor huismus meerdere bij elkaar (maar daarvoor ook al vogelvide)

Besproken is om voor de woningen de onopvallende ingemetselde variant te nemen. Voor openbare gebouwen zou je kunnen kiezen voor een opvallende, kunstzinnige verdeling.

Groene daken

Bij gebouwen met plat dak de daken groen inrichten (voorkomt ook het broeden van meeuwen die een voorkeur hebben voor grinddaken).

Beschoeiing

Waar mogelijk natuurlijke oevers waar huizen grenzen aan water (boek p. 86).

Geveltuin

Veel voortuinen bestaan tegenwoordig uit een smal strookje grond, wat er in de praktijk op neerkomt dat het volgestort wordt met grind. Aan de gevel voorzieningen treffen om klimplanten aan de laten groeien. Dit kan heel strak en stijlvol door bijvoorbeeld rvs draden te spannen. Ook leuk is een heel kort stukje pergola dwars op de gevel (zie boek p. 55).

Hagen

De tuinen voorzien van hagen in plaats van schuttingen in 4 verschillende soorten die per woonbuurt random worden afgewisseld. Ook gaasmatten met hedera zou daarvoor geschikt zijn. Soorten die gebruikt kunnen worden zijn coniferen, Taxus, liguster, olijfwilg en haagbeuk.

Oplevering

In plaats van het gebruikelijke flesje wijn een boom (klimplant) aan de bewoners geven.

Maatregelen openbare ruimte

- halfverharding in de parkeervakken

- als er gekozen wordt voor glaswanden in de geluidswal gebruik dan speciaal vogelvriendelijk glas

- oeverzwaluwwand

- voorzieningen voor zwaluwen onder bruggen

- huiszwaluwtil, faunaflat

- ooievaarspaal (mogelijk tekort foerageermogelijkheden)

- vlindertuin; ook educatief voor de jeugd

- bloemrijke bermen

- hagen in verschillende soorten, in bogen geplant

- fruittuin; educatief en goed voor vogels

- besdragende heesters, gevarieerde beplanting

- bomen

- takkenrillen in plaats van hekwerken

- natuurlijke oevers

- insectenwand

- natuurvriendelijke oevers

- een eiland bedekken met grind/schelpen voor visdief en kleine plevier

- kijkwand aan einde van één van de vier steigers

Voor kinderen speelbosjes om ze in aanraking met de natuur te laten komen.

Ook de kinderen en bewoners betrekken bij het monitoren.

Plaatsen van informatiepanelen over de (mogelijk) 4 soorten zwaluwen die in de wijk voor kunnen komen.